## Slide 1: Jaringan Komputer
Pertemuan 3

## Slide 2: IP Address

## Slide 3
Sebuah sistem pengalamatan setiap host (PC/Switch/Router) yang terkoneksi dalam jaringan
IP Address = sebuah alamat/identitas rumah
IP Address bersifat unik (berbeda satu dan lainnya)

## Slide 4: IP Address = Alamat
Jl. Cempaka, No.1
Jl. Ciputat, No.2
Jl.Raya, No.3

## Slide 5: IP Address Bersifat Unik
Jl. Tikus, No.1
Jl. Tikus, No.1
Jl.Tikus, No.1

## Slide 6
IP Address terdiri dari 4 oktet, nilai tiap oktet = 0 sd 255
0.0.0.0
172.16.254.1
195.2.1.2
255.255.255.255

## Slide 7: Jenis IP Address

## Slide 8
IP Public (jaringan internet)
IP Private (jaringan lokal/pribadi)
IP Khusus:
  Self identification 0.0.0.0 /8
  Localhost 127.0.0.1
  DHCP error 169.254.0.0 /16
  Multicast 224.0.0.0 /4
  Limited broadcast 255.255.255.255 /32

## Slide 9
IP Private
IP Public
Router

## Slide 10: Kelas IP Address

## Slide 11
KELAS | RANGE IP ADDRESS | JUMLAH HOST | JUMLAH NETWORK
A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16.777.216 | 128
B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 1.048.576 | 16.384
C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 65.536 | 2.097.152
D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | - | -
E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | - | -

## Slide 12: Format Kelas IP
KELAS | FORMAT
A | Network ID. Host ID. Host ID. Host ID
B | Network ID. Network ID. Host ID. Host ID
C | Network ID. Network ID. Network ID. Host ID
D | -
E | -

## Slide 13: Subnetting
Variable Length Subnet Mask

## Slide 14
Mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala lebih kecil
Istilah lain = Alokasi alamat IP
Subnetting dapat dilakukan dengan mengubah subnet mask

## Slide 16
KELAS | SUBNET MASK OTOMATIS
A | 255.0.0.0
B | 255.255.0.0
C | 255.255.255.0

## Slide 17: Kenapa Butuh Subnetting?
30 PC
192.160.0.x
255.255.255.0
Mubadzir

## Slide 18: Kenapa Butuh Subnetting?
30 PC
192.160.0.x
255.255.255.0
254 PC

## Slide 19
30 PC
192.160.0.x
255.255.255.224
32 PC

## Slide 20
Tujuan Subnetting:
Efisiensi jaringan (Efisiensi IP Address)
Alasan keamanan
Membuat jaringan sehat & ideal

## Slide 21: CIDR
Classes Inter-Domain Routing

## Slide 22
Sistem pengganti kelas IP (A,B,C,D,E)
Kelas IP diganti karena menyisakan banyak IP yang tidak terpakai

## Slide 23: IP Private dalam Sistem CIDR
RANGE IP | JUMLAH HOST | CIDR BLOCK | SUBNET MASK
10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16.777.216 | /8 | 255.0.0.0
17.16.0.0 – 17.31.255.255 | 1.048.576 | /12 | 255.240.0.0
192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65.536 | /16 | 255.255.0.0

## Slide 24: Perhitungan Subnetting

## Slide 25: 3 jenis IP pada Subnetting
Host Address : Range IP yang bisa dipasang ke device/perangkat
Network Address : IP pertama pada subnet, merepresentasikan jaringan
Broadcast Address: IP terakhir pada subnet, untuk mengirim data secara broadcast

## Slide 26: Alur Perhitungan Subnetting
Tentukan jumlah IP address (2^32 - nilai CIDR)
Tentukan subnet mask (255.255.255.256 – total IP)
Tentukan jumlah host address (IP Address total - 2)
Tentukan network address (IP Address pertama)
Tentukan broadcast address (IP Address terakhir)
Tentukan range host address (IP antara pertama & terakhir)

## Slide 27: Contoh 1

## Slide 28
Tentukan subnetting dari IP 192.168.0.x /29
Jumlah IP Address = 2^32 - nilai CIDR
= 2^32 - 29
= 2^3
= 8 IP Address
Subnet mask = 255.255.255.256 - 8
= 255.255.255.248

## Slide 30
Host Address = Jumlah IP Address - 2
= 8 - 2
= 6

## Slide 31
Network Address = IP Pertama
= 192.168.0.0
Broadcast Address = IP Terakhir
= 192.168.0.0 + (total IP Address - 1)
= 192.168.0.0 + (8 - 1)
= 192.168.0.0 + 7
= 192.168.0.7

## Slide 32
Range host address = antara IP Address Pertama dan Terakhir
IP Pertama (Network) = 192.168.0.0
IP Terakhir (Broadcast) = 192.168.0.7
Range Host Address = 192.168.0.1 sd 192.168.0.6

## Slide 33: Kesimpulan
Network Address = 192.168.0.0
Broadcast Address = 192.168.0.7
Range Host Address = 192.168.0.1 sd 192.168.0.6
Jumlah Host = 6
Jumlah IP Address = 8
Subnet Mask = 255.255.255.248

## Slide 34: Contoh 2

## Slide 35
Tentukan subnetting dari IP 172.16.3.x /24
Jumlah IP Address = 2^32 - nilai CIDR
= 2^32 - 24
= 2^8
= 256 IP Address
Subnet mask = 255.255.255.256 - 256
= 255.255.255.0

## Slide 37
Host Address = Jumlah IP Address - 2
= 256 - 2
= 254

## Slide 38
Network Address = IP Pertama
= 172.16.3.0
Broadcast Address = IP Terakhir
= 172.16.3.0 + (total IP Address - 1)
= 172.16.3.0 + (256 - 1)
= 172.16.3.0 + 255
= 172.16.3.255

## Slide 39
Range host address = antara IP Address Pertama dan Terakhir
IP Pertama (Network) = 172.16.3.0
IP Terakhir (Broadcast) = 172.16.3.255
Range Host Address = 172.16.3.1 sd 172.16.3.254

## Slide 40: Kesimpulan
Network Address = 172.16.3.0
Broadcast Address =
Range Host Address = 172.16.3.1 172.16.3.255sd 172.16.3.254
Jumlah Host = 254
Jumlah IP Address = 256
Subnet Mask = 255.255.255.0

## Slide 41: Contoh 3

## Slide 42
Sebuah perusahaan memiliki 500 PC. Tentukan subnetting yang sesuai jika IP yang digunakan adalah 10.2.0.x!
Cari nilai CIDR dengan IP Address >= 500, yakni /23
Jumlah IP Address = 2^32 - 23
= 2^7
= 512 IP Address

## Slide 43
Subnet mask = 255.255.255.256 - Jumlah IP Address
= 255.255.255.256 - 512
= 255.255.255.0 - 256
= 255.255.254.256 - 256 (pinjam oktet sebelah kiri)
= 255.255.254.256 - 256
= 255.255.254.0

## Slide 45
Host Address = Jumlah IP Address - 2
= 512 - 2
= 510
Network Address = IP Pertama
= 10.2.0.0

## Slide 46
Broadcast Address = IP Terakhir
= 10.2.0.0 + (total IP Address-1)
= 10.2.0.0 + (512-1)
= 10.2.0.0 + 511 (Tidak ada IP 10.2.0.511)
= 10.2.0.256 + 255
= 10.2.0.256 + 255 (maks 256, pindah oktet)
= 10.2.1.0 + 255
= 10.2.1.255

## Slide 47
Range host address = antara IP Address Pertama dan Terakhir
IP Pertama (Network) = 10.2.0.0
IP Terakhir (Broadcast) = 10.2.1.255
Range Host Address = 10.2.0.1 sd 10.2.1.254

## Slide 48: Kesimpulan
Network Address = 10.2.0.0
Broadcast Address = 10.2.1.255
Range Host Address = 10.2.0.1 sd 10.2.1.254
Jumlah Host = 510
Jumlah IP Address = 512
Subnet Mask = 255.255.254.0

## Slide 49: Tugas

## Slide 50: Tugas
Kerjakan di kertas selembar disertai cara/perhitungan, kemudian foto atau scan & copas ke word/pdf:
Hitung Subnetting pada IP 191.234.0.x /28
Hitung Subnetting pada IP 15.127.2.x /26
Sebuah lab memiliki 100 PC, hitung subnetting yang sesuai jika IP yang digunakan adalah 200.1.0.x

## Slide 51: Latihan

## Slide 52: Latihan
Ubah IP Address, Subnet Mask, & Default Gateway laptop Anda menggunakan:
Command Prompt (CMD), dan
User Interface
IP Addressnya sesuai nim kalian = nim.nim.nim.nim
Default Gateway = nim.nim.nim.1
Subnetmask = /15

## Slide 53
Langkah-Langkah latihan dapat dilihat di Modul 3
Screenshot tiap langkah, paste, dan jelaskan dalam word/pdf

## Slide 54: Reminder
Kumpulkan Tugas rar dan Latihan rar